OPIS PROJEKTA

| Zaporedna številka sklopa: | 19 |
| --- | --- |

| Številka projekta, ukrep in naziv projekta | 08-0129 REKO Štore - Svetina |
| --- | --- |
| Cesta / Odsek | RR3-744/2346 Štore – Svetina - Laško |
| Kilometrski položaj | od km: | 0,870 | do km: | 2,100 |
| Upravni postopek | VDJK |

OPIS PREDVIDENIH DEL

Rekonstrukcija odseka regionalne ceste v naselju Štore zajema: rekonstrukcijo regionalne ceste v dolžini 1.230m, ureditev pločnika v dolžini 480m, ureditev avtobusnega postajališča na vozišču, sanacijo usada z izvedbo kamnite podporne zložbe v dolžini 68m, ureditev odvodnjavanja, prepust čez hudi graben 3x2, izvedbo 10 kamnitih zložb v skupni dolžini cca 400m, izvedba 3 podpornih zidov, ureditev cestne razsvetljave, prestavitev in zaščita komunalnih vodov.

| VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR |
| --- |
| Deleži / Leto | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Skupaj |
| DRSI |  | 1.174.584 | 1.200.000 |  | 2.374.584 |
| Lokalna skupnost |  | 120.000 | 39.656 |  | 159.656 |
| Skupaj |  | 1.294.584 | 1.239.656 |  | 2.534.240 |

IZPOLNITVENI ROKI

IZPOLNITVENI ROKI

| Predviden pričetek inženirskih storitev | september 2020 |
| --- | --- |
| Predviden zaključek inženirskih storitev | marec 2023 |

| INŽENIRSKE STORITVE* | ZADOLŽITVE INŽENIRJA |
| --- | --- |
| Priprava razpisne dokumentacije | da |
| Uvedba izvajalca v posel | da |
| Nadzor nad gradnjo | da |
| Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu | da |
| Program preiskav zunanje kontrole kakovosti | da |
| Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti | NE |
| Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del | da |
| Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje | da |
| Druga administrativno tehnična in ostala opravila | da |

*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila.

| ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA** | ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA** |
| --- | --- |
| Nadzor nad gradnjo cest* | DA |
| Nadzor nad gradnjo cestnih objektov* | DA |
| Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del* | da |
| Nadzor nad gradnjo strojnih inštalacij in strojne opreme* | NE |

*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele