| Številka: | 43001-9/2020-01 |  | oznaka naročila: | A-22/20 G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 13.05.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000136/0 |

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila

Sanacija zidov in brežin Trebija-Sovodenj na cesti R1-210/1112 (Trebija - Sovodenj) od km 1,060 do km 2,500

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani. Na naročnikovi spletni strani je priložen čistopis spremenjenega dokumenta.

Obrazložitev sprememb:

Naročnik spreminja popis del:

- V zavihku Pilotna Stena PS-1 so dopolnjeni oz. korigirani opisi postavk pod zaporednimi številkami: 2.4, 2.16, 2.20, 3.3 in 3.8

| 2.4. | 28 116 28 126 | Dobava in vgraditev uvrtanih (kladivo) železniških tirnic založenih s plohi za delovni plato ter izvlačenje, vključno z vso demontažo spojnih elementov. (L= 190,00 m, h = 5,00 do 7,0 m). Premer vrtine fi 200 mm v razmaku 1 m, dolžina vrtanja 1330 m od tega 285 m v trdo hribino. | m2 | 1.188,00 | 0,00 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.16. | 27 162 | Vrtanje vrtin za pilote profila 800 mm, armaturni koš premera 620 mm, 138 vrtin globine od 7,0 m do 8,0 m merjeno od kote delovnega platoja |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27 171 | * v grušču, samicah in prepereli trdi hribini (kladivo) | m | 709,00 | 0,00 | - |

| 2.20. | 56 442 | Dobava, vgraditev in injektiranje trajnih geotehnicnih vrvnih sider po standardu SIA 191, vkljucno z injekcijsko maso (3 vrvi po 0,6", sidra S1 do S42 dolzine od 14 do 19 m + 1 m za napenjanje | m | 657,00 | 0,00 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.3. | 53 321 53 612 | Dobava in kontraktorsko vgrajevanje črpnega betona za pilote, C30/37; XC2; | m3 | 534,65 | 0,00 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.8. | 0 | Sekanje glav pilotov (0,50 m) do projektirane kote in ročni izkop | kos | 138,00 | 0,00 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- V zavihku BREŽINA sta dopolnjena oz. korigirana opisa postavk pod zaporednima številkama:

2.9. in 2.10.

| 2.9. | 25 215 | Nabava, dovoz in montaža zaščitnih mrež visoke natezne trdnosti (150kN/m`) velikost okenca 65 mm / premer žice 3 mm ter pritrditevenih plošč system spike plate P66 oz. podobno. (vključno z vsem spojnim materialom, dodatne jeklenice in vrvna sidra). Podložne plošče so lahko zaščitene z vročim cinkanjem. Mreža 65mm/3mm (Zr=45 kN, Dr=240kN, Pr=120kN ), protikorozijska zaščita Zn95%/Al/5%. Skupina 2 (Pr = 120 kN, Zr =45kN; spike P66) Razred A | m2 | 4.120,00 | 0,00 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.10. | 25 249 | Dobava in vgraditev pasivnega sidra D=25 mm dolžine do 3.00 m. V postavki je potrebno upoštevati vrtanje premera 60 mm, vstavitev sidra z injektiranjem ekspanzijske malte ter premiki (cca. 630 kosov). Sidro B500B D32mm, (Tr(Fyk)=402 kN, Sr= 232 kN, A=804 mm2), protikorozijska zaščita Zn95%/Al/5%, ekspanzijska malta oz. cementno vbrizgavanje. | m | 2.140,00 | 0,00 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- V zavihkih PZL-3, PZL-4, PZL-5, PZL-6, PZL-7, PZL-8 in PZ-1 so dopolnjeni oz. korigirani opisi postavk pod zaporednimi številkami: 2.1

PZL-3

| 2.1. | 28 116 28 126 | Dobava, vgraditev in vzdrževanje uvrtanih (kladivo) železniških tirnic založenimi s plohi - zagatna stena, višine h = od 2,5 do 3,0 m, dolžina delovnega platoja 28 m. Premer vrtine fi 200 mm v razmaku 1 m, dolžina vrtanja 84 m od tega 21 m v trdo hribino. | m2 | 84,00 | 0,00 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PZL-4

| 2.1. | 28 116 28 126 | Dobava, vgraditev in vzdrževanje uvrtanih (kladivo) železniških tirnic založenimi s plohi - zagatna stena, višine h = od 2,5 do 3,0 m, dolžina delovnega platoja 30 m. Premer vrtine fi 200 mm v razmaku 1 m, dolžina vrtanja 90 m od tega 23 m v trdo hribino. | m2 | 90,00 | 0,00 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PZL-5

| 2.1. | 28 116 28 126 | Dobava, vgraditev in vzdrževanje uvrtanih (kladivo) železniških tirnic založenimi s plohi - zagatna stena, višine h = od 2,5 do 3,0 m, dolžina delovnega platoja 80 m. Premer vrtine fi 200 mm v razmaku 1 m, dolžina vrtanja 240 m od tega 60 m v trdo hribino. | m2 | 240,00 | 0,00 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PZL-6

| 2.1. | 28 116 28 126 | Dobava, vgraditev in vzdrževanje uvrtanih (kladivo) železniških tirnic založenimi s plohi - zagatna stena, višine h = od 2,5 do 3,0 m, dolžina delovnega platoja 140 m. Premer vrtine fi 200 mm v razmaku 1 m, dolžina vrtanja 420 m od tega 105 m v trdo hribino. | m2 | 420,00 | 0,00 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PZL-7

| 2.1. | 28 116 28 126 | Dobava, vgraditev in vzdrževanje uvrtanih (kladivo) železniških tirnic založenimi s plohi - zagatna stena, višine h = od 2,5 do 3,0 m, dolžina delovnega platoja 482 m. Premer vrtine fi 200 mm v razmaku 1 m, dolžina vrtanja 1446 m od tega 360 m v trdo hribino. | m2 | 1.446,00 | 0,00 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PZL-8

| 2.1. | 28 116 28 126 | Dobava, vgraditev in vzdrževanje uvrtanih (kladivo) železniških tirnic založenimi s plohi - zagatna stena, višine h do 2,50 m, dolžina delovnega platoja 104 m. Premer vrtine fi 200 mm v razmaku 1 m, dolžina vrtanja 260 m od tega 80 m v trdo hribino. | m2 | 260,00 | 0,00 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PZ-1

| 2.1. | 28 116 28 126 | Dobava, vgraditev in vzdrževanje uvrtanih (kladivo) železniških tirnic založenimi s plohi - zagatna stena, višine h 5,0 do 7,0 m, dolžina delovnega platoja 224 m. Premer vrtine fi 200 mm v razmaku 1 m, dolžina vrtanja 1540 m od tega 336 m v trdo hribino. | m2 | 1.568,00 | 0,00 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.