OPIS PROJEKTA

| Zaporedna številka sklopa: | 2 |
| --- | --- |

| Številka projekta, ukrep in naziv projekta | 10-0209 Obvoznica Hrpelje - Kozina |
| --- | --- |
| Cesta / Odsek | G1-7/0354 Obrov – Kozina |
| Kilometrski položaj | od km: |  | do km |  |
| Upravni postopek | VDJK, GD |

OPIS PREDVIDENIH DEL

Investicija obsega novogradnjo: • trase ceste na dolžini 1800 m z odvodnjavanjem, • AB nadvoza nad železniško progo razpona 34 m med krajnima opornikoma, • dveh AB podvozov lokalnih cest, • krožnega križišča na R2-401/0310 v km 6.850 premera 36 m z navezovalnimi kraki, • krožnega križišča na G1-7/0343 v km 13.000 premera 36 m z navezovalnimi kraki, • navezav LC, • večnamenske poti ob obvoznici, • komunalnih vodov (vodovod, elektro, TK), • cestne razsvetljave, • krajinske arhitekture.

| VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR |
| --- |
| Deleži / Leto | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Skupaj |
| DRSI | 3.060.000 | 3.000.000 | 2.580.000 | 0 | 0 | 8.640.000 |
| Lokalna skupnost | 240.000 | 240.000 | 72.000 | 0 | 0 | 552.000 |
| Skupaj | 3.300.000 | 3.240.000 | 2.652.000 | 0 | 0 | 9.192.000 |

| IZPOLNITVENI ROKI |
| --- |
| Predviden pričetek inženirskih storitev | januar 2021 |
| Predviden zaključek inženirskih storitev | september 2023 |

| INŽENIRSKE STORITVE* | ZADOLŽITVE INŽENIRJA |
| --- | --- |
| Priprava razpisne dokumentacije | da |
| Uvedba izvajalca v posel | da |
| Nadzor nad gradnjo | da |
| Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu | da |
| Program preiskav zunanje kontrole kakovosti | da |
| Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti | NE |
| Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del | da |
| Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje | da |
| Druga administrativno tehnična in ostala opravila | da |

*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila.

| ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA** |
| --- |
| Nadzor nad gradnjo cest* | da |
| Nadzor nad gradnjo cestnih objektov* | DA |
| Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del in opreme* | da |
| Nadzor nad izvedbo strojno inštalacijskih del in opreme* | DA |
| Nadzor nad SVTK* | DA |
| Nadzor nad vozno mrežo na javni železniški infrastrukturi* | DA |

*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele