| Številka: | 43001-317/2020-01 |  | oznaka naročila: | A-122/20 G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 18.01.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001113/0 |

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila

Sanacija podpornih zidov in rekonstrukcija ceste R2-422/1333 PODSREDA – BRESTANICA od km 0,220 do km 2,100

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani. Na naročnikovi spletni strani je priložen čistopis spremenjenega dokumenta.

Obrazložitev sprememb:

Naročnik spreminja popis del:

- Naročnik je dopolnil zavihek splošno s sledečim tekstom: »Ponudnik mora v enotnih cenah zajeti vse stroške izdelave in/ali dopolnitve elaborata za pridobitev cestne zapore, izdelave BCP-jev in ostalih s pogodbo določenih obveznostih, ki niso zajete v posameznih postavkah.«

- V zavihku Ceste 1.etapa, poglavje VI. OSTALO je korigiran opis postavke pod zaporedno številko 4 in določena je enotna cena za vse ponudnike.

| VI. | 4 | 13 111* | Postavitev zapore cestišča s pripadajočo prometno signalizacijo za vse faze del, ki se po končanih delih odstrani. Upoštevati vsa dela potrebna za izvedbo zapore, za vse faze del za ves čas trajanja. Dopolnitev elaborata začasne prometne ureditve oziroma izvršilne projektne dokumentacije za projekt za izvedbo v času izvedbe del zapore prometa, vključno z izdelavo delavniških načrtov in pridobitvijo potrebnih dovoljenj. Enotna cena za vse ponudnike, ponudniki v ponudbi upoštevajo vrednost 26.000,00 €. Zapora velja za celoten čas gradnje. Urejanje prometa v času gradnje, osvetlitev in signalizacija gradbišča, komplet z vsemi deli. Račun se izvede po dejansko dokazljivih stroških na podlagi računa, ki ga izstavi izvajalec zapore. | kpl | 1 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- V zavihku Ceste 2.etapa, poglavje VI. OSTALO je korigiran opis postavke pod zaporedno številko 5 in določena je enotna cena za vse ponudnike.

| VI. | 5 | 13 111* | Postavitev zapore cestišča s pripadajočo prometno signalizacijo za vse faze del, ki se po končanih delih odstrani. Upoštevati vsa dela potrebna za izvedbo zapore, za vse faze del za ves čas trajanja. Dopolnitev elaborata začasne prometne ureditve oziroma izvršilne projektne dokumentacije za projekt za izvedbo v času izvedbe del zapore prometa, vključno z izdelavo delavniških načrtov in pridobitvijo potrebnih dovoljenj. Enotna cena za vse ponudnike, ponudniki v ponudbi upoštevajo vrednost 22.000,00 €. Zapora velja za celoten čas gradnje. Urejanje prometa v času gradnje, osvetlitev in signalizacija gradbišča, komplet z vsemi deli. Račun se izvede po dejansko dokazljivih stroških na podlagi računa, ki ga izstavi izvajalec zapore. | kpl | 1 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- V zavihku OZ1 so dopolnjeni oz. korigirani opisi naslednjih postavk:

|  | S 2 4 325 ali S 2 4 326 | Izdelava klina iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma ali gramoznice, OPOMBE: - zasip nad in pod zidom v slojih po načrtu in nasip za dovozno pot - vgrajevati in utrjevati po plasteh 30 cm do potrebne zbitosti. | M3 | 117,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | S 5 2 216 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev, OPOMBE: - kvaliteta B 500B | KG | 1.564,50 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 5 2 222 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev, OPOMBE: - kvaliteta B 500B | KG | 2.328,32 | 0,00 | 0,00 |

|  | N | Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje za pešce višine 1.3 m, komplet s temeljno ploščico, po načrtu Opomba: Lesena ograja, pritrjena na AB krono opornega zidu. Izvedba komplet z ustreznim sidranjem in z zaključnimi elementi, vsemi potrebnimi deli in materialom. | M1 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- V zavihku OZ2 so dopolnjeni oz. korigirani opisi naslednjih postavk:

|  | S 2 4 325 ali S 2 4 326 | Izdelava klina iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma ali gramoznice, OPOMBE: - zasip nad in pod zidom v slojih po načrtu in nasip za dovozno pot - vgrajevati in utrjevati po plasteh 30 cm do potrebne zbitosti. | M3 | 36,50 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | S 5 2 216 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev, OPOMBE: - kvaliteta B 500B | KG | 3.010,36 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 5 2 222 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev, OPOMBE: - kvaliteta B 500B | KG | 3.683,51 | 0,00 | 0,00 |

|  | N | Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje za pešce višine 1.3 m, komplet s temeljno ploščico, po načrtu Opomba: Lesena ograja, pritrjena na AB krono opornega zidu. Izvedba komplet z ustreznim sidranjem in z zaključnimi elementi, vsemi potrebnimi deli in materialom. | M1 | 33,50 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- V zavihku PZ1 so dopolnjeni oz. korigirani opisi naslednjih postavk:

|  | S 2 4 325 ali S 2 4 326 | Izdelava klina iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma ali gramoznice, OPOMBE: - zasip nad in pod zidom v slojih po načrtu in nasip za dovozno pot - vgrajevati in utrjevati po plasteh 30 cm do potrebne zbitosti. | M3 | 368,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | S 5 2 216 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev, OPOMBE: - kvaliteta B 500B | KG | 4.934,77 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 5 2 222 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev, OPOMBE: - kvaliteta B 500B | KG | 11.913,75 | 0,00 | 0,00 |

|  | N | Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W3 Opomba: Pritrjena na robni venec. Izvedba komplet z ustreznim sidranjem in z zaključnimi elementi, vsemi potrebnimi deli in materialom. | M1 | 97,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- V zavihku PZ1a so dopolnjeni oz. korigirani opisi naslednjih postavk:

|  | S 2 4 325 ali S 2 4 326 | Izdelava klina iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma ali gramoznice, OPOMBE: - zasip nad in pod zidom v slojih po načrtu in nasip za dovozno pot - vgrajevati in utrjevati po plasteh 30 cm do potrebne zbitosti. | M3 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | S 5 2 216 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev, OPOMBE: - kvaliteta B 500B | KG | 922,89 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 5 2 222 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev, OPOMBE: - kvaliteta B 500B | KG | 1.822,58 | 0,00 | 0,00 |

|  | N | Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W3 Opomba: Pritrjena na robni venec. Izvedba komplet z ustreznim sidranjem in z zaključnimi elementi, vsemi potrebnimi deli in materialom. | M1 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- V zavihku PZ2 so dopolnjeni oz. korigirani opisi naslednjih postavk:

|  | S 2 4 325 ali S 2 4 326 | Izdelava klina iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma ali gramoznice, OPOMBE: - zasip nad in pod zidom v slojih po načrtu in nasip za dovozno pot - vgrajevati in utrjevati po plasteh 30 cm do potrebne zbitosti. | M3 | 268,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | S 5 2 216 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev, OPOMBE: - kvaliteta B 500B | KG | 5.735,70 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 5 2 222 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev, OPOMBE: - kvaliteta B 500B | KG | 12.952,98 | 0,00 | 0,00 |

|  | N | Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W3 Opomba: Pritrjena na robni venec. Izvedba komplet z ustreznim sidranjem in z zaključnimi elementi, vsemi potrebnimi deli in materialom. | M1 | 151,50 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- V zavihku PZ3 so dopolnjeni oz. korigirani opisi naslednjih postavk:

|  | S 2 4 325 ali S 2 4 326 | Izdelava klina iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma ali gramoznice, OPOMBE: - zasip nad in pod zidom v slojih po načrtu in nasip za dovozno pot - vgrajevati in utrjevati po plasteh 30 cm do potrebne zbitosti. | M3 | 147,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | S 5 2 216 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev, OPOMBE: - kvaliteta B 500B | KG | 3.593,97 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 5 2 222 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev, OPOMBE: - kvaliteta B 500B | KG | 5.604,02 | 0,00 | 0,00 |

|  | N | Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W3 Opomba: Pritrjena na robni venec. Izvedba komplet z ustreznim sidranjem in z zaključnimi elementi, vsemi potrebnimi deli in materialom. | M1 | 53,20 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- V zavihku PZ4 so dopolnjeni oz. korigirani opisi naslednjih postavk:

|  | S 2 4 325 ali S 2 4 326 | Izdelava klina iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma ali gramoznice, OPOMBE: - zasip nad in pod zidom v slojih po načrtu in nasip za dovozno pot - vgrajevati in utrjevati po plasteh 30 cm do potrebne zbitosti. | M3 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | S 5 2 216 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev, OPOMBE: - kvaliteta B 500B | KG | 1.245,20 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 5 2 222 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev, OPOMBE: - kvaliteta B 500B | KG | 2.448,05 | 0,00 | 0,00 |

|  | N | Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W3 Opomba: Pritrjena na robni venec. Izvedba komplet z ustreznim sidranjem in z zaključnimi elementi, vsemi potrebnimi deli in materialom. | M1 | 39,50 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- V zavihku PZ5 so dopolnjeni oz. korigirani opisi naslednjih postavk:

|  | S 2 4 325 ali S 2 4 326 | Izdelava klina iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma ali gramoznice, OPOMBE: - zasip nad in pod zidom v slojih po načrtu in nasip za dovozno pot - vgrajevati in utrjevati po plasteh 30 cm do potrebne zbitosti. | M3 | 442,50 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | S 5 2 216 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev, OPOMBE: - kvaliteta B 500B | KG | 2.492,47 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 5 2 222 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev, OPOMBE: - kvaliteta B 500B | KG | 4.970,31 | 0,00 | 0,00 |

|  | N | Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W3 Opomba: Pritrjena na robni venec. Izvedba komplet z ustreznim sidranjem in z zaključnimi elementi, vsemi potrebnimi deli in materialom. | M1 | 91,70 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- V zavihku PZ6 so dopolnjeni oz. korigirani opisi naslednjih postavk:

|  | S 2 4 325 ali S 2 4 326 | Izdelava klina iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma ali gramoznice, OPOMBE: - zasip nad in pod zidom v slojih po načrtu in nasip za dovozno pot - vgrajevati in utrjevati po plasteh 30 cm do potrebne zbitosti. | M3 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | S 5 2 216 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev, OPOMBE: - kvaliteta B 500B | KG | 2.174,42 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 5 2 222 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev, OPOMBE: - kvaliteta B 500B | KG | 4.255,78 | 0,00 | 0,00 |

|  | N | Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W3 Opomba: Pritrjena na robni venec. Izvedba komplet z ustreznim sidranjem in z zaključnimi elementi, vsemi potrebnimi deli in materialom. | M1 | 78,60 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- V zavihku PZ7 so dopolnjeni oz. korigirani opisi naslednjih postavk:

|  | S 2 4 325 ali S 2 4 326 | Izdelava klina iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma ali gramoznice, OPOMBE: - zasip nad in pod zidom v slojih po načrtu in nasip za dovozno pot - vgrajevati in utrjevati po plasteh 30 cm do potrebne zbitosti. | M3 | 428,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | S 5 2 216 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev, OPOMBE: - kvaliteta B 500B | KG | 2.442,59 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 5 2 222 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev, OPOMBE: - kvaliteta B 500B | KG | 4.657,78 | 0,00 | 0,00 |

|  | N | Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W3 Opomba: Pritrjena na robni venec. Izvedba komplet z ustreznim sidranjem in z zaključnimi elementi, vsemi potrebnimi deli in materialom. | M1 | 83,70 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- V zavihku PZ8 so dopolnjeni oz. korigirani opisi naslednjih postavk:

|  | S 2 4 325 ali S 2 4 326 | Izdelava klina iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma ali gramoznice, OPOMBE: - zasip nad in pod zidom v slojih po načrtu in nasip za dovozno pot - vgrajevati in utrjevati po plasteh 30 cm do potrebne zbitosti. | M3 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | S 5 2 216 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev, OPOMBE: - kvaliteta B 500B | KG | 594,54 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 5 2 222 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev, OPOMBE: - kvaliteta B 500B | KG | 1.084,01 | 0,00 | 0,00 |

|  | N | Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W3 Opomba: Pritrjena na robni venec. Izvedba komplet z ustreznim sidranjem in z zaključnimi elementi, vsemi potrebnimi deli in materialom. | M1 | 17,70 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.