| Številka: | 43001-317/2020-03 |  | oznaka naročila: | A-122/20 G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 26.01.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001113/0 |

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila

Sanacija podpornih zidov in rekonstrukcija ceste R2-422/1333 PODSREDA – BRESTANICA od km 0,220 do km 2,100

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani. Na naročnikovi spletni strani je priložen čistopis spremenjenega dokumenta.

Obrazložitev sprememb:

Naročnik spreminja popis del:

- V zavihku Odvodnjavanje 1.etapa, poglavje III. GRADBENA DELA, pozicija III. 26 je korigirana enota mere.

| III. | 26 |  | Izdelava AB venca C25/30 in dobava in montaža pokrova nosilnosti 125 kN - prilagoditev višin obstoječih jaškov | kos | 5 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- V zavihkih OZ1, OZ2 in PZ3 je korigiran opis postavke v poglavju 5 GRADBENA DELA, podpoglavje 5.4 Zidarska dela in kamnoseška dela.

|  | S 5 4 274 | Zidanje z obdelanim kamnom iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez 0,36 do 0,50 m3/m2 Opomba: Kamni zmrzlinsko odporni, obdelani pravokotniki z obdelanim licem - glej referenčno steno v tehničnem poročilu, cementna malta 1:3, sidrani v AB zid za kamnom, fugiranje kamnite obloge s cementno malto 1:2, vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela; | M3 | 12,70 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- V zavihku CR je korigiran opis postavke št. 19.

|  | 19. | Izdelava projektne dokumentacije na nivoju izvedbenega načrta (IN) - 4/1 Načrt električnih inštalacij in električne opreme - načrt cestne razsvetljave v območju hodnika za pešce v naselju Podsreda in sicer predvidoma od km 0,220 do km 0,400. V načrtu cestne razsvetljave mora biti obdelan tudi nizko napetostni priključni vod in vsa morebitna križanja cestne razsvetljave z ostalimi komunalnimi vodi. | kos | 1 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.