| Številka: | 43001-336/2021-01 |  | oznaka naročila: | A-146/21 G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 24.09.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001291/0 |

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila

Gradnja kolesarske povezave Vas-Brezno

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani. Na naročnikovi spletni strani je priložen čistopis spremenjenega dokumenta.

Obrazložitev sprememb:

Naročnik spreminja popis del:

- V zavihku KOLESARSKE POTI-CELOTNE TRASA poglavje št. 2.1 Izkopi je dodana postavka št. 3a in v poglavju 2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj se korigira opis postavke št. 9:

| 3a | S21 234 | Širok izkop zrnate kamnine - 3. kategorije vključno z nakladanjem in prevozom na začasno deponijo, ki jo zagotovi Izvajalec | m3 | 1.643,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | 24 214 | Zasip z izkopanim materialom zrnate kamnine 3. kategorije - vključno z nakladanjem in prevozom iz začasne deponije | m3 | 1.643,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- V zavihku PODPORNE KONSTRUKCIJE-PK2, poglavje 3.1 Izkopi je dodana postavka št. 0002a in v poglavju 3.3 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj se korigira opis postavke št. 0001:

| 0002a | S 2 1 434 | Širok izkop zrnate kamnine - 3. kategorije vključno z nakladanjem in prevozom na začasno deponijo, ki jo zagotovi Izvajalec | M3 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 0001 | S 2 4 214 | Zasip z izkopanim materialom zrnate kamnine 3. kategorije - vključno z nakladanjem in prevozom iz začasne deponije (Zasip izkopa na zaledni strani s komprimiranjem na 92-95% SPP in Ev2 40 MPa, ter zasip na čelni strani zidu.) | M3 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- V zavihku PREPUST PREKO POTOKA G, poglavje 1.3.2 Pripravljalna dela pri objektih se spremeni postavka št. 0007:

| 0007 | N59 685 | Zaščita gradbene jame z brizganim cementnim betonom, debeline 10 cm, ojačenim z jekleno armaturno mrežo Q196 | m² | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- V zavihku PREPUST PREKO POTOKA J, poglavje 1.3.1 Pripravljalna dela pri objektih se spremeni postavka št. 0006 in v poglavju 7.1 Elektroenergetski vodi se dopolni opis postavke št. 0001:

| 0006 | N59 685 | Zaščita gradbene jame z brizganim cementnim betonom, debeline 10 cm, ojačenim z jekleno armaturno mrežo Q196 | m² | 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 0001 | S71 111 | Prestavitev samonosnega kabelskega TK voda v dolžini 30 m skladno z navodili upravljavca voda Telekom Slovenije d.d. | kpl | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- V zavihku PREPUST PREKO POTOKA L, poglavje 1.3.1 Pripravljalna dela pri objektih se spremeni postavka št. 0005 in v poglavju 7.1 Elektroenergetski vodi se dopolni opis postavke št. 0001:

| 0005 | N59 685 | Zaščita gradbene jame z brizganim cementnim betonom, debeline 10 cm, ojačenim z jekleno armaturno mrežo Q196 | m² | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 0001 | S71 111 | Prestavitev samonosnega kabelskega TK voda v dolžini 30 m skladno z navodili upravljavca voda Telekom Slovenije d.d. | kpl | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.