| Številka: | 43001-94/2022-02 |  | oznaka naročila: | D-102/22 G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 31.05.2022 |  | MFERAC: | 2431-22-000447/0 |

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila

Ureditev ceste skozi Dutovlje II. Faza

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil".

Obrazložitev sprememb:

- Naročnik spreminja popis del:

- V zavihku Cesta so korigirane, dopolnjene oz. spremenjen sledeče postavke:

| 1 | . | 7 | Prestavitev drogov (elektro, TK), vse komplet. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Opomba: |  |  |  |
|  |  |  | Postavka zajema prestavitev obstoječih drogov nadzemnih vodov, do 1,5 m stran od prvotne lokacije, po navodilih upravljavca infrastrukture. V postavki so zajeta vsa dela za prestavitev obstoječih drogov – 3 kosi, dobava in montaža vseh potrebnih materialov. Za 1 kos prestavitve droga je predviden izkop 9 m3 zemljine in vgradnja betonske cevi premera 80 cm dolžine 1,5 m, z betonskim temeljem debeline 10 cm C25/30 ter zasipom cevi 7 m3 (greda), postavitev droga in pesek za zasip droga z vsemi potrebnimi deli. Pokrova ni. |  |  |  |
|  |  |  | kos | 3,00 | 0,00 | 0,00 |

| 3 | . | 15 | Dobava in vgraditev zabite varnostne cestne jeklene ograje N2 W4, komplet izkop, zasip, temelji, stebrički, vse komplet |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | . | 15a | Dobava in vgraditev varnostne cestne jeklene ograje N2 W4, komplet izkop, zasip, temelji, stebrički, vse komplet; vijačena na obstoječi zid |  |  |  |
|  |  |  | m1 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |

| 4 | . | 4 | Odstranitev biča z vsemi kabli in temelji, vključno z odvozom na deponijo in plačilom vseh taks. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kos | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Naročnik spreminja vzorec pogodbe:

V 14. členu vzorca pogodbe se doda:

»Garancija za izvedena dela na vodovodnem omrežju in fekalni kanalizaciji mora biti naslovljena na

Občino Sežana.«

in v 15. členu vzorca pogodbe se navedeta pooblaščena predstavnika sofinancerjev:

»Pooblaščena predstavnica sofinancerja Občine Sežana je ga. Lejla Kastelic.

Pooblaščeni predstavnik sofinancerja Elektro Primorska d.d. je g. Matjaž Bevčič.«

3. Naročnik spreminja Navodila za pripravo ponudbe:

V Navodilih za pripravo ponudbe se dopolni tretja alineja točke 3.2.3 in sicer je vodja gradnje lahko poleg ponudnika ali partnerja zaposlen tudi pri podizvajalcu, ki nastopa v ponudbi:

3.2.3	Zagotovljen mora biti vodja gradnje, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- ima najmanj višješolsko strokovno izobrazbo s področja gradbeništva,

- vpisan je v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir ali

kot vodja del,

- zaposlen je pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi,

- aktivno govori slovenski jezik

- v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je kot odgovorni vodja del, posameznih del ali gradbišča (nazivi po ZGO-1) oz. vodja gradnje ali vodja del (nazivi po GZ) na državni ali lokalni cesti vsaj enkrat vodil:

- izvedbo rekonstrukcije ali novogradnjo ceste vključno z asfalterskimi deli v skupni vrednosti posla vsaj 1.000.000,00 EUR brez DDV,

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.