# IZVOD:

# splošni del

## osnovni podatki o projektu

| OBJEKT: | REKONSTRUKCIJA SIGNALNOVARNOSTNIH NAPRAV NA PROGI LJUBLJANA-SEŽANA |
| --- | --- |
| LOKACIJA OBJEKTA: | ŽELEZNIŠKA PROGA LJUBLJANA-SEŽANA |
| PROJEKTNA DOKUMENTACIJA: | PID |
| VRSTA NAČRTA: | SIGNALNO VARNOSTNE NAPRAVE IN PRENOSNI SISTEM |
| VSEBINA MAPE: | 02 BREZOVICA - SCADA |
| ŠTEVILKA PROJEKTA: | P 431300983 |
| INVESTITOR: | SLOVENSKE ŽELEZNICE d.d., LJUBLJANA, KOLODVORSKA 11 |
| IZDELANO: | December 2005 |

# Copyright ( SITEEP d.d. 2005

Vse pravice so pridržane. Kakršnokoli kopiranje ali reprodukcija celote ali dela projekta je dovoljena le s posebnim pisnim dovoljenjem SITEEP d.d. Ljubljana.

| OBJEKT: | SIGNALNO VARNOSTNE NAPRAVE NA PROGI LJUBLJANA-SEŽANA |
| --- | --- |
| LOKACIJA OBJEKTA: | ŽELEZNIŠKA PROGA LJUBLJANA-SEŽANA |
| PROJEKTNA DOKUMENTACIJA: | PID |
| ŠTEVILKA PROJEKTA: | P 431300983 |
| VRSTA NAČRTA: | SIGNALNO VARNOSTNE NAPRAVE |
| VSEBINA MAPE: | 02 BREZOVICA - SCADA |

## PODATKI O PROJEKTANTIH

| PROJEKTIVNO PODJETJE: | SITEEP d.d. Ljubljana |  |
| --- | --- | --- |
| NASLOV: | Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana, p.p. 61 |  |

| ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: | Aleš Lipovšek, dipl. inž. el. |  |
| --- | --- | --- |

| ODGOVORNI PROJEKTANTI: | Andrej Kralj, univ. dipl. inž. el. |  |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTANTI: | Tomaž Kramarič, dipl. inž. el. |  |
|  | Aleš Lipovšek, dipl. inž. el. |  |

## KAZALO VSEBINE

1	splošni del	1

1.1	osnovni podatki o projektu	1

1.2	PODATKI O PROJEKTANTIH	2

1.3	KAZALO VSEBINE	3

2	TEHNIČNO POROČILO	4

3	Splošni opis	6

3.1	Postaja Brezovica	6

4	Priloga	7

4.1	Kratek opis sistemov priključenih na SCADA	7

4.1.1	Sistem neprekinjenega napajanja (UPS)	7

4.1.2	Napajalna naprava signalno-varnostnih naprav	7

4.1.3	Gretje kretnic	8

4.1.4	Diesel agregat	9

4.1.5	Tehnično varovanje	10

4.1.6	Peronska razsvetljava	10

4.2	Kazalo okrajšav ki se pojavljajo v projektu	11

5	Seznam načrtov	12

# TEHNIČNO POROČILO

Seznam postaj in naprav ali sistemov vključenih na SCADA:

| Št. | Objekt | Naprava/sistem |
| --- | --- | --- |
| 1 | Postaja Brezovica | Gretje kretnic |
|  |  | Razsvetljava (ni realizirana, ker stikalni panoji tega ne omogočajo) |
|  |  | Diesel agregat |
|  |  | Tehnično varovanje |
|  |  | Napajalni del SV |
| 2 | Postaja Preserje | Gretje kretnic |
|  |  | Razsvetljava (ni realizirana, ker stikalni panoji tega ne omogočajo) |
|  |  | Diesel agregat |
|  |  | Tehnično varovanje |
|  |  | Napajalni del SV |
| 3 | Postaja Borovnica | Gretje kretnic |
|  |  | Razsvetljava (ni realizirana, ker stikalni panoji tega ne omogočajo) |
|  |  | Diesel agregat |
|  |  | Tehnično varovanje |
|  |  | Napajalni del SV |
| 4 | Postaja Verd | Gretje kretnic |
|  |  | Razsvetljava (ni realizirana, ker stikalni panoji tega ne omogočajo) |
|  |  | Diesel agregat |
|  |  | Tehnično varovanje |
|  |  | Napajalni del SV |
| 5 | Postaja Logatec | Gretje kretnic |
|  |  | Razsvetljava (ni realizirana, ker stikalni panoji tega ne omogočajo) |
|  |  | ENP |
|  |  | Tehnično varovanje |
|  |  | Napajalni del SV |
| 6 | HOA Planina | Detekcija vročih osi |
| 7 | Postaja Rakek | Gretje kretnic |
|  |  | Razsvetljava (ni realizirana, ker stikalni panoji tega ne omogočajo) |
|  |  | Diesel agregat |
|  |  | Tehnično varovanje |
|  |  | Napajalni del SV |

| 8 | Postaja Postojna | Gretje kretnic |
| --- | --- | --- |
|  |  | Razsvetljava (ni realizirana, ker stikalni panoji tega ne omogočajo) |
|  |  | Diesel agregat |
|  |  | Tehnično varovanje |
|  |  | Napajalni del SV |
| 9 | Postaja Prestranek | Gretje kretnic |
|  |  | Razsvetljava (ni realizirana, ker stikalni panoji tega ne omogočajo) |
|  |  | Diesel agregat |
|  |  | Tehnično varovanje |
|  |  | Napajalni del SV |
| 10 | Postaja Pivka | Gretje kretnic |
|  |  | Razsvetljava (ni realizirana, ker stikalni panoji tega ne omogočajo) |
|  |  | ENP |
|  |  | Tehnično varovanje |
|  |  | Napajalni del SV |
| 11 | HOA Košana | Detekcija vročih osi |
| 12 | Postaja Gornje ležeče | Gretje kretnic |
|  |  | Razsvetljava (ni realizirana, ker stikalni panoji tega ne omogočajo) |
|  |  | Diesel agregat |
|  |  | Tehnično varovanje |
|  |  | Napajalni del SV |
| 13 | Postaja Divača | Gretje kretnic |
|  |  | Razsvetljava (ni realizirana, ker stikalni panoji tega ne omogočajo) |
|  |  | ENP |
|  |  | Tehnično varovanje |
|  |  | Napajalni del SV |
| 14 | Postaja Sežana | Gretje kretnic |
|  |  | Razsvetljava (ni realizirana, ker stikalni panoji tega ne omogočajo) |
|  |  | Diesel agregat |
|  |  | Tehnično varovanje |
|  |  | Napajalni del SV |

# Splošni opis

Sistem SCADA omogoča nadzor in upravljanje ne-varnostnih naprav, razporejenih na večjem območju iz centra za vodenje ( CVP ) v Postojni. Na sistem so vključene naprave ali sistemi:

- Gretje kretnic

- Tehnično varovanje

- Diesel električni agregat

- Napajalni sitem za signalno varnostno napravo

- HOA (detekcija vročih osi)

## Postaja Brezovica

V postaji Brezovice je nameščena oprema  SCADA v prostoru z SV napravami. Sama naprava zaseda eno 19¨ omaro, v kateri se tudi nahaja kabelski delilnik. Lokacija omare je razvidna v priloženih risbah.

Naprava je s centralo SCADA v CVP Postojna povezana preko prenosnega sistema v DCC 2  na postaji Borovnica in od tam naprej v CVP.

# Priloga

## Kratek opis sistemov priključenih na SCADA

### Sistem neprekinjenega napajanja (UPS)

Sistem neprekinjenega napajanja  zagotavlja stabilno napajanje elektronske signalno-varnostne naprave, naprav nadzornega sistema in SCADA.

Signali ki se javljajo v SCADA so:

- UPS napajanje v redu

- UPS napajanje generalni alarm

Vmesnik med UPS in SCADA

### Napajalna naprava signalno-varnostnih naprav

Napajalna naprava preko sistema UPS zagotavlja različne napetosti, ki jih za svoje delovanje potrebuje signalno varnostna naprava.

Na SCADA so vključena naslednja javljanja:

- Mreža prisotna

- Motnja

### Gretje kretnic

Gretje kretnic omogoča nemoteno odvijanje prometa v izjemnih zimskih razmerah, kot sta sneženje, žled ali pa zelo nizke temperature. Gretje kretnic sestavljajo:

- Skupine grelcev za posamezno kretnico

- Razdelilne omare gretja kretnic (ROG)

- Upravljalna omarica gretja kretnic(UOG)

Gretje na posameznih kretnicah združujemo v skupine povezane v razdelilne omarice gretja kretnic (ROG). Te skupine so pa povezane z upravljalno omarico gretja (UOG). UOG se pa poveže s sistemom SCADA.

Signali ki se predvidijo za sistem SCADA:

- Gretje na sektorju X vključeno

- Motnja na sektorju X

- Kretnica X greje

Ukazi ki se predvidijo za sistem SCADA:

- Vklop gretja kretnic na sektorju X

- Izklop gretja kretnic na sektorju X

Principielna shema priklopa gretja kretnic

### Diesel agregat

Diesel agregat nam zagotavlja električno energijo ob izpadu omrežne napetosti, in zagotavlja električno energijo za gretje kretnic, kot edini vir. S takšno tehnično rešitvijo se bistveno zmanjša priključna moč na električno omrežje. V sistem SCADA se povežejo:

Javljanja:

- Agregat pripravljen

- Agregat deluje

- Nizek nivo goriva

### Tehnično varovanje

Dimni senzorji vgrajeni po na novo opremljenih  SV prostorih so nameščeni na stropu. Vsi dimni senzorji na posamezni lokaciji so povezani v alarmno centralo.

Senzorji gibanja so vgrajeni na lokacijah, s katere pokrivajo področje varovanja.

Javljanja ki si povezana na sistem SCADA:

- Vlom v SV prostor

- Službeni vstop ( alarm deaktiviran)

- Požarni alarm SV prostor

- Motnja

### Peronska razsvetljava

Sistem SCADA omogoča tudi krmiljenje tokokrogov zunanje razsvetljave na postajah, kjer je nameščena oprema SCADA, vendar za sedaj tega ni mogoče realizirati, zaradi stanja  razdelilcev razsvetljave po postajah ( omarice za razsvetljavo so zastarele in ne omogočajo daljinskega krmiljenja).

Za vsak tokokrog, ki je predviden v sistemu SCADA so predvideni:

Ukazi iz SCADA:

- Vklop/Izklop razsvetljave

Javljanja v SCADA:

- Motnja na peronski razsvetljavi

- Razsvetljava vključena

Na lokacijah od Brezovice do Sežane je sistem SCADA pripravljen za priklop nadzora razsvetljave, vendar pa vgrajena oprema v elektro delilnikih te funkcije ne omogoča.

## Kazalo okrajšav ki se pojavljajo v projektu

ABG/F	Modem za priklop, sestavljen iz FWS in PAD (oddaljeno območje)

ABG/N	Modem za odklop, sestavljen iz FWS (bližje območje)

AMP	Asinhronska multi točka (Multipoint)

BEL	Naprave za razsvetljavo (npr. za peron)

BMA	Naprave za javljanje požara

DCC	Omrežni vozel (X.25-omrežni vozel)

EMA	Naprava za javljanje vdora

FWS	Daljinsko vodena postaja

MRE	Enota za javljanje in registriranje

MÜV	Postopki za javljanje in nadzor

Modem	Modem (Motorola) 19.200 / 9.600 bit/s

RP	Daljinski procesor

RRP	Redundančni daljinski procesor

SMS	Postaja sistemskega managementa

USV	Neprekinjeno napajanje

WHZ	Gretje kretnic

ZSE		Centralna krmilna enota

# Seznam načrtov

|  | Ime načrta | Oznaka načrta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Shema povezav na delilniku v omari SCADA – tehnično varovanje | C.4313.02.L1 |
| 2 | Shema povezav na delilniku v omari SCADA – vremenska postaja | C.4313.02.L2 |
| 3 | Shema povezav na delilniku v omari SCADA – UOG (1.del) | C.4313.02.L3 |
| 4 | Shema povezav na delilniku v omari SCADA – UOG (2.del) | C.4313.02.L4 |
| 5 | Shema povezav na delilniku v omari SCADA – UOG (3.del) | C.4313.02.L5 |
| 6 | Shema povezav na delilniku v omari SCADA – UOG (4.del) | C.4313.02.L6 |
| 7 | Shema povezav na delilniku v omari SCADA – DEA | C.4313.02.L7 |
| 8 | Shema povezav na delilniku v omari SCADA – NAP | C.4313.02.L8 |
| 9 | Shema povezav na delilniku v omari SCADA – Distribucija +24V | C.4313.02.L9 |
| 10 | Kabelske povezave med omaro SCADA in priključenimi sistemi | C.4313.02.L10 |
| 11 | Montažni list – tehnično varovanje | C.4313.02.L11 |
| 12 |  | C.4313.02.L12 |
| 13 |  | C.4313.02.L13 |
| 14 |  | C.4313.02.L14 |
| 15 |  | C.4313.02.L15 |
| 16 | Montažni list – vremenska postaja | C.4313.02.L16 |
| 17 | Montažni list – gretje kretnic (1.del)) | C.4313.02.L17 |
| 18 | Montažni list – gretje kretnic (2.del) | C.4313.02.L18 |
| 19 | Montažni list – gretje kretnic (3.del) | C.4313.02.L19 |
| 20 | Montažni list – gretje kretnic (4.del) | C.4313.02.L20 |
| 21 | Montažni list – DEA | C.4313.02.L21 |
| 22 | Montažni list – NAP | C.4313.02.L22 |
| 23 | Tloris Brezovica | C.4313.02.L23 |